# Recommended tightening torques – Brake line fittings

| Size | Fitting | Nm | Nm | Lbf.Ft | Lbf.Ft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | From | To | From | To |
| 10mm | Male Pipe Nut | 9 | 11 | 6.6 | 8 |
| 12mm | “ | 20 | 24 | 15 | 18 |
| 14mm | “ | 23 | 27 | 17 | 20 |
| 10mm | Female Pipe Nut | 11 | 13.5 | 8 | 10 |
| 12mm | “ | 20 | 24 | 15 | 18 |
| 14mm | “ | 42 | 49 | 31 | 36 |
| 7mm | Bleed Screw | 4 | 5.5 | 3 | 4 |
| 10mm | “ | 5.5 | 7 | 4 | 5 |
| 10mm | Hose End | 10 | 12 | 7.5 | 9 |
| 12mm | “ | 15 | 18 | 11 | 13 |
| 3/8 UNF | Male Pipe Nut | 6.8 | 9.5 | 5 | 7 |
| 7/16UNF | “ | 9.5 | 14 | 7 | 10.5 |
| ½ UNF | “ | 13.5 | 22.5 | 10 | 15 |
| 3/8 UNF | Female Pipe Nut | 11 | 13.5 | 8 | 10 |
| 7/16UNF | “ | 16 | 19 | 12 | 14 |
| ½ UNF | “ | 21.5 | 24.5 | 16 | 18 |
| 3/8 UNF | Bleed Screw | 6.5 | 10 | 5 | 7.5 |
| 7/16UNF | “ | 11 | 13.5 | 8 | 10 |
| ½ UNF | “ | 16 | 19 | 12 | 14 |
| UNF | Hose End | 16.5 | 22.5 | 12 | 15 |

R J Axtell June 2002